## Slide 1: 2023年年报和2024年定期 统计报表制度培训
能源生产与单位产品能耗

## Slide 2: 主要内容
能源生产、销售与库存（205-6表）
四下企业主要能源产品产量（P206表）
主要耗能工业企业单位产品能源消费情况（205-3表）

## Slide 3: 主要内容
期别 | 表号 | 表名 | 填报范围
月报 | 205-6 | 能源生产、销售与库存 | 规模以上工业、有资质的建筑业、限额以上批发和零售业、限额以上住宿和餐饮业、有开发经营活动的全部房地产开发经营业和规模以上服务业法人单位
半年报 | P206 | 四下企业主要能源产品产量 | 辖区内有原煤、天然气和火电生产的规模以下工业、资质外的建筑业、限额以下批发和零售业、限额以下住宿和餐饮业和规模以下服务业等重点法人单位
半年报 | 205-3 | 主要耗能工业企业单位产品能源消费情况 | 辖区内年综合能源消费量1万吨标准煤及以上的规模以上工业法人单位

## Slide 4: 能源生产、销售与库存 （205-6表）

## Slide 5: 205-6表式
取自《能源生产、销售与库存目录》
表式本年无变化

## Slide 6: 205-6表指标解释
指企业在期初、期末时点上，由本企业生产、办理了入库手续而暂未售出的产品的实物数量。
填报原则：
  处于“实际库存”状态的产品，即产品已经检验合格并办理入库手续
  计入库存量的产品必须是本企业有权销售的产品
  盘盈盘亏可在库存量中调整，但不能出现负数
产成品库存量
生产量
销售量
销往省外量
企业自用及其他

## Slide 7: 205-6表指标解释
指企业在报告期内生产的并符合产品质量要求的实物数量，包括商品量和自用量两部分。
  包括试生产的合格品
  不包括盘盈的库存量
  统计时间：报告期内生产的产品
用订货者来料加工生产的产品：
  订货者是境内非工业企业和境外企业，其产品生产量由加工企业统计；
  订货者是境内工业企业，产品生产量由委托企业（即发包企业）统计。
产成品库存量
生产量
销售量
销往省外量
企业自用及其他

## Slide 8: 205-6表指标解释
指报告期内企业实际销售的由本企业生产（包括本期生产和非本期生产）的符合规定的质量标准或定货合同规定的技术条件的产品的实物数量。
注意要点：
  能源生产企业若外购能源直接销售，则用于销售的外购量需填报销售量；
  无能源生产的工业企业若能源产品销往省外量较大，需布置205-6表填报销售量和销往省外量。
产成品库存量
生产量
销售量
销往省外量
企业自用及其他
工业生产企业：
205-6表填报所有销售量
205-1表填报所有购入量
非工业有生产的企业
205-6表填报自产自销部分
205-7表填报非自产自销部分

## Slide 9: 205-6表指标解释
指企业在报告期内销往本省（自治区、直辖市）以外（包括出口）的数量。
判断原则：
  以结算用增值税发票为准，若购货单位纳税人识别号第3、4位表示省级区划的代码不是“11”，则填报销往省外量。
产成品库存量
生产量
销售量
销往省外量
企业自用及其他

## Slide 10: 205-6表指标解释
本指标包括企业自用量和其他两部分。
企业自用量又称企业自产自用量，指企业在报告期内生产的、已作本企业产量统计的、又为本企业使用的产品的数量。
其他是指企业在报告期内将产品用于展览、捐赠、借出以及报废等方面的产品数量和盘盈盘亏的数量。
产成品库存量
生产量
销售量
销往省外量
企业自用及其他

## Slide 11: 205-6表能源品种
发电量：
  指电厂（发电机组）在报告期内生产的电能量。包括全部电力工业企业、自备电厂的产量。
  新装发电设备在未正式投入生产以前所发的电量，以及发电设备大修或改进后试运转期间所发的电量，凡被本厂或用户利用的，均应计入发电量中，未被利用的，则不应计入。
  发电量中不包括电动的交直流变换、励磁机和周波变换的电量。
火力发电：
  指利用煤炭、燃油、燃气、生物质等燃料燃烧时产生的热能，通过火电动力装置转换成电能的发电方式，包括燃煤发电，燃气发电，燃油发电，余热、余压、余气发电，生物质发电等。

## Slide 12: 205-6表能源品种
热力：
  指企业在报告期内产出的热能。凡被本企业或用户利用的热能，均应计入热力产量中。包括可提供热源的热水、蒸汽和其他生产过程中释放的热能等。
    化石燃料供热、电热锅炉供热、热泵供热、余热余压供热
    太阳能供热、生物质能供热、地热能供热、废料燃烧供热、其他能源供热

## Slide 13: 205-6表审核
205-6表内审核
  本月累计≥上月累计
  本月累计产量=本月产量+上月累计产量
  本月（或累计）增速超范围
  本月（或累计）增速比上月增速变动过大
  累计不衔接：当月+上期累计≠当期累计
  增速不衔接：本期累计增速不在上期累计增速和当月增速的区间内
  库存量与年初变动幅度过大
新增企业影响
数据报错影响
同期数影响

## Slide 14: 205-6表审核
205-6表与205-1、205-2表的跨表审核
  205-6表累计火力发电量应与205-2表电力产出一致
  205-6表同期累计火力发电量应与205-1表补充资料的上年同期电力产出（46）一致

## Slide 15: 205-6表审核
同时填报205-6表与205-1表的工业企业，需满足的平衡关系：
无库存企业：
有库存企业：
205-1
年初库存
205-6
年初库存
205-1
购进量
205-6
生产量
205-1
期末库存
205-6
期末库存
205-1
消费量
205-6
销售量
205-1
购进量
205-6
生产量
205-1
消费量
205-6
销售量

## Slide 16: 主要耗能工业企业单位产品能源消费情况（205-3表）

## Slide 17: 205-3表指标
能源消费量
产品产量
计算值
  指标值 = 子项值 / 母项值 × 单位换算系数
能源消费量
产品产量
单位产品能耗

## Slide 18: 205-3表指标
1. 指标值——单位产品能耗
  指生产一个计量单位的产品所消费的能源。
  是反映行业生产工艺水平和能源利用效率的重要指标，通常用以反映直接节能的效果。

## Slide 19: 205-3表指标
单位产品能耗通常分为单位产品综合能耗和单项能耗。
  综合能耗：指生产一个计量单位的产品消费的各种能源的合计。如：3005吨水泥综合能耗
  单项能耗：指生产一个计量单位的产品消费的某一种能源的合计。如：3007吨水泥综合电耗

## Slide 20: 205-3表指标
2. 母项值——产品产量
  产品产量是指符合质量要求的合格产品产量。
  计入产品产量是指办理入库手续并已入库的产品。
  不包括废品、次品。
  外购的成品或半成品，未经企业加工的不计入产量。
  数据来源：
  工业企业生产月报（B204-1表）和能源生产、销售与库存（205-6表）。

## Slide 21: 205-3表指标
3. 子项值——产品的能源消费量
  从投料开始到制成产品验收合格入库整个生产过程中，直接用于该产品的原料、燃料、动力和工艺所消费的能源。包括：
  基本生产系统、辅助生产系统、附属生产系统所消费的各种能源。
  工艺性能源损耗量。是指生产过程中由于工艺技术上的原因不可避免的能量损耗量，如余热余能等。
  非工艺性能源损失量。是指由于生产管理不善和生产技术水平低所造成的跑、冒、滴、漏等。
  废品和次品所消费的能源。
  不包括与生产无关的用于生活目的的能源，如职工宿舍、子弟学校、幼儿园、商店等所消费的能源，也不包括基本建设单位消费的能源及企业内部回收利用的余热余气。

## Slide 22: 205-3表指标
子项值与母项值的对应原则
  1. 口径一致。即能源消费量必须是生产该产品实际消的能源。计算了产量就要计算相应能耗，不包括与该产品生产无关的能源消费。
  2. 合理分摊。使用同一种能源生产多种产品，或者使用同一套生产系统生产多种产品，各产品的能耗应有根据地按一定比例合理分摊。
  3. 有自备电厂和其它能源加工转换分厂或车间的企业，在计算综合能耗时应扣除自产自用的二次能源重复计算部分。

## Slide 23: 205-3表指标
余热利用能耗的计算原则
  对于本生产过程中反复循环使用的能源只计算一次，消费量不能重复计算（如余热、余能回收利用的蒸汽、热风、发电等）。
  余热利用装置用能量计入本工序。

## Slide 24: 205-3表指标
火力发电
  电厂火力发电标准煤耗
  电厂火力供电标准煤耗
  发电厂用电率
注意区别：
205-3表火力发电的子项值和母项值，不包括：新设备在未移交生产前的带负荷试运行期间的用能；计划大修以及基建、更改工程施工的用能。（详见制度205-3表指标解释）
205-6表发电量指标：新装发电设备在未正式投入生产以前所发的电量，以及发电设备大修或改进后试运转期间所发的电量，凡被本厂或用户利用的，均应计入发电量。（详见制度205-6表指标解释）

## Slide 25: 205-3表工作要求
  1. 指标代码选择正确
  2. 解释说明合理、清楚，说明不合理需返回修改
    对于指标值（单位产品能耗）变动的解释，需从子项值（能耗）与母项值（产量）两方面分析变动趋势，如能源品种消费变化、产品结构调整、生产工业变化等影响因素
  3. 所有数据均为累计数，不应出现本季值小于上季值的情况